2022年杭州市削笔器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的手动削笔机产品8件，其中4件为检验样品，4件为备用样品。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的卷笔刀产品10件，其中5件为检验样品，5件为备用样品。

二、检验依据

表1 手动削笔机检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切削偏芯 | GB/T 22767-2008/5.2.1条 |
| 2 | 切削角度 | GB/T 22767-2008/5.2.3条 |
| 3 | 切削扭力 | GB/T 22767-2008/5.2.6条 |
| 4 | 跌落强度 | GB/T 22767-2008/5.2.8条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

表2 卷笔刀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 笔芯锥度 | QB/T 1337-2010/5.3条 |
| 2 | 使用安全 | QB/T 1337-2010/5.8条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

3.1依据标准

GB/T 22767-2008《手动削笔机》

QB/T 1337-2010《卷笔刀》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。